Требование к оформлению контрольной работы.

Титульный лист контрольной работы оформляется по установленному образцу. Работа оформляется на листах форматом А-4, размер шрифта 14, интервал 1,5. Обязательны поля. Листы должны быть сброшюрованы и пронумерованы.

Материал должен излагаться логично, последовательно. Не допускается дословного механического переписывания текста из использованной литературы.

Работа должна содержать основной текст, список использованной литературы.

Если работа не зачтена, она с учетом сделанных замечаний должна быть переработана и представлена на повторную проверку.

Контрольные работы предъявляются на проверку не позднее, чем за неделю до начала сессии.

Выполнение контрольной работы является обязательным условием.

Примеры решения задач к контрольной работе.

ТРАНСФОРМАТОРЫ

Задача 1.  Номинальные значения первичного и вторичного напряжений однофазного трансформатора U1ном = 110 кВ, U2ном = 6,3 кВ, номинальный первичный ток I1ном = 95,5 А. Определить коэффициент трансформации, номинальную мощность трансформатора Sном и номинальный вторичный ток I2ном/

Решение.

1. Полная номинальная мощность трансформатора

Sном = =Ulном*Ilном = U2ном* I2ном = 110*95,5 = 10505 кВ·А.

2. Номинальный вторичный ток

I2ном = SHOM/U2ном  = 10500/6,3 = 1666 А.

3. Коэффициентом трансформации

k=w1/w2=Ulном /U2ном=110/6,3=17,5.

СИНХРОННЫЕ МАШИНЫ

Задача 2. Имеется трехфазный синхронный генератор мощностью Sном = 330 кВА с напряжением на выходе U1ном = 6,3 кВ (обмотка статора соединена звездой) при частоте тока 50 Гц. КПД генератора при номинальной нагрузке ηном=92% . Генератор работает на нагрузку с соs φном = 0,9. Требуется определить мощность генератора при номинальной нагрузке Рном, (Рном, ток в обмотке статора I1ном, требуемую первичному двигателю мощность Р1ном и вращающий момент М1ном при непосредственном механическом соединении валов генератора и первичного двигателя.

Решение.

1.Полезная мощность на выходе генератора

Рном= Sном* соs φном= 330*0,9=297 кВт

2.Мощность на входе генератора

Рном1= Рном/ ηном=297/0,92=322,8 кВт

3. Суммарные потери

(Рном= Р1ном1 - Рном=322,8 - 297=25,8 кВт

4. Ток статора в номинальном режиме

Iном= Sном/ ( 3*U ном1)= 330/(1.73*6.3)=30,2А

5.Синхронная частота вращения при  2р=6 и частоте тока f=50 Гц

n= f*60/p=50*60/3=1000 об/мин

6. Момент приводного двигателя, необходимый для вращения ротора генератора с синхронной частотой вращения в режиме номинальной нагрузки

M ном1=9,55* Рном1/ n1=9.55*103*322.8/1000=3083 H*м

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Вариант 5 -БУДАЛОВ, Вариант 12-ЛОМОВ, Вариант 20-ЯКОВЛЕВ

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Вариант 1

Теоретическая часть

- Назначение, область применения, классификация и устройство трансформаторов.

- КПД и потери машин постоянного тока Магнитная цепь машины постоянного тока.

- Пусковые свойства трехфазного асинхронного двигателя. Реверс асинхронных машин.

Практическая часть

Задача 1.  Номинальная мощность однофазного трансформатора  S=10 кВ∙А.   Номинальное входное напряжение U1=660 В, выходное U2=380 В.  Потерями в трансформаторе пренебречь.  Определить коэффициент трансформации, токи в первичной и вторичной обмотках

Задача 2. Имеется трехфазный синхронный генератор мощностью Sном = 780кВА с напряжением на выходе U1ном = 6,3 кВ (обмотка статора соединена звездой) при частоте тока 50 Гц. КПД генератора при номинальной нагрузке ηном=92% , число полюсов 2 p=6. Генератор работает на нагрузку с соs φном = 0,9. Требуется определить полезную мощность на выходе генератора Рном ,суммарные потери (Рном , ток в обмотке статора I1ном, мощность на входе генератора Р1ном и вращающий момент М1 ном  при номинальной нагрузке генератора.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Вариант 2

Теоретическая часть

- Принцип действия и рабочий процесс трансформатора.

- Влияние реакции якоря машины постоянного тока. Устранение реакции якоря.

- Работа трехфазного асинхронного двигателя в однофазном режиме.

Практическая часть

Задача 1.  Коэффициент трансформации однофазного трансформатора  k =15.   Номинальный ток вторичной обмотках I2ном =172 А, выходное U2 ном =400 В.  Потерями в трансформаторе пренебречь.  Определить номинальную мощность трансформатора Рном, номинальный ток I1ном  и номинальное напряжение U1ном первичное обмотки.

Задача 2. Имеется трехфазный синхронный генератор с напряжением на выходе U1ном = 3,2 кВ (обмотка статора соединена звездой) при частоте тока 50 Гц, суммарные потери (Рном =27 кВт, ток в обмотке статора I1ном  =72,2 А, мощность на входе генератора Р1ном =340 кВт, число полюсов 2 p=8. Генератор работает на нагрузку с соs φном = 0,9. Требуется определить полной номинальной мощностью Sном , КПД генератора при номинальной нагрузке ηном , полезную мощность на выходе генератора Рном , мощность на входе генератора Р1ном, соs φном  и вращающий момент М1 ном  при номинальной нагрузке генератора.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Вариант 3

Теоретическая часть

- Уравнения напряжений, электродвижущих и магнитодвижущих сил и токов трансформатора.

- Область применения двигателей постоянного тока. Конструкция, классификация, технические характеристики и принцип действия двигателей постоянного тока

- Устройство и принцип действия однофазного асинхронного двигателя. Механическая характеристика однофазного асинхронного двигателя

Практическая часть

Задача 1.  Номинальная мощность однофазного трансформатора  S=120 кВ∙А.   Номинальное выходное напряжении U2ном 2=630 В, номинальное входное напряжение Ulном =6000 В, число витков первичной обмотки w1=1800. Потерями в трансформаторе пренебречь.  Определить коэффициент трансформации  k, число витков вторичной обмотки w2, токи в первичной I1ном  и вторичной I2ном  обмотках.

Задача 2. Имеется трехфазный синхронный генератор мощностью Sном=270кВА с напряжением на выходе U1ном = 0,4 кВ (обмотка статора соединена звездой) при частоте тока 50 Гц и частоте вращения n1 =1000 об/мин, полезная мощность на выходе генератора Рном=206 кВт, суммарные потери (Рном=18 кВт. Генератор работает на нагрузку с соs φном = 0,85. Требуется определить КПД генератора при номинальной нагрузке ηном, число полюсов p, , ток в обмотке статора I1ном, мощность на входе генератора Р1ном и вращающий момент М1 ном  при номинальной нагрузке генератора

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Вариант 4

Теоретическая часть

- Приведение параметров вторичной обмотки трансформатора к первичной. Уравнение электродвижущих и магнитодвижущих сил приведенного трансформатора.

- Классификация генераторов постоянного тока по способу возбуждения, устройство и принципы действия.

- Номинальный, максимальный и пусковой моменты. Критическое скольжение и перегрузочная способность.

Практическая часть

Задача 1.  Коэффициент трансформации однофазного трансформатора  k=12. Номинальный ток вторичной обмотки I2ном =140 А,  номинальная мощность однофазного трансформатора  S=6 кВ∙А, число витков вторичной обмотки w2=169. Потерями в трансформаторе пренебречь.  Определить число витков первичной обмотки w1 однофазного трансформатора, номинальный ток первичной обмотки I1ном, напряжение в первичной U1ном  и вторичной U2ном обмотках.

Задача 2. Имеется трехфазный синхронный генератор мощностью Sном = 470 кВА (обмотка статора соединена звездой) при частоте тока 50 Гц . КПД генератора при номинальной нагрузке ηном=91% , ток в обмотке статора I1ном=43,1А, число полюсов 2 p=6. Генератор работает на нагрузку с соs φном = 0,9. Требуется определить напряжение на выходе U1ном ,полезную мощность на выходе генератора Рном ,суммарные потери (Рном , мощность на входе генератора Р1ном и вращающий момент М1 ном  при номинальной нагрузке генератора

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Вариант 5  (БУДАЛОВ)

Теоретическая часть

- Схема замещения и векторная диаграмма приведенного трансформатора.

- Специальные машины постоянного тока. Малоинерционные двигатели. Тахогенераторы.

- Способы регулирования частоты вращения трехфазных асинхронных двигателей.

Практическая часть

Задача 1.  Номинальная мощность однофазного трансформатора  S=240 кВ∙А.   Номинальное выходное напряжение U2ном =880 В, число витков вторичной обмотки w2=128, коэффициент трансформации однофазного трансформатора  k =23,4.  Потерями в трансформаторе пренебречь.  Определить число витков первичной обмотки w1, номинальное значение первичного напряжения U1ном , токи в первичной I1ном и вторичной I2ном обмотках.

Задача 2. Имеется трехфазный синхронный генератор с напряжением на выходе U1ном = 6,3 кВ (обмотка статора соединена звездой) при частоте тока 50 Гц. КПД генератора при номинальной нагрузке ηном=90% , ток в обмотке статора I1ном =190 А, мощность на входе генератора Р1ном =190кВт, число полюсов 2 p=10. Требуется определить мощность Sном  , соs φном , полезную мощность на выходе генератора Рном ,суммарные потери (Рном  и вращающий момент М1 ном  при номинальной нагрузке генератора

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Вариант 6

Теоретическая часть

- Многообмоточный трансформатор.

- Пуск, реверс и регулирование скорости вращения двигателей постоянного тока

- Устройство и принцип действия конденсаторного асинхронного двигателя.

Практическая часть

Задача 1.  Номинальная мощность однофазного трансформатора  S=600 кВ∙А.   Номинальное выходное напряжение U2=660 В,число витков вторичной обмотки w2=140, коэффициент трансформации однофазного трансформатора  k =9,55.  Потерями в трансформаторе пренебречь.  Определить число витков первичной обмотки w1, номинальное значение первичного напряжения U1ном , токи в первичной I1ном и вторичной I2ном обмотках.

Задача 2. Имеется трехфазный синхронный генератор мощностью Sном = 600 кВА с напряжением на выходе U1ном = 3,2 кВ (обмотка статора соединена звездой) при частоте тока 50 Гц. КПД генератора при номинальной нагрузке ηном=93% , число полюсов 2 p=12. Генератор работает на нагрузку с соs φном = 0,92. Требуется определить полезную мощность на выходе генератора Рном ,суммарные потери (Рном , ток в обмотке статора I1ном, мощность на входе генератора Р1ном и вращающий момент М1 ном  при номинальной нагрузке генератора

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Вариант 7

Теоретическая часть

- Трансформация трехфазного тока. Схемы и группы соединения обмоток. Параллельная работа трансформаторов.

- Назначение и область применения, классификация, конструкция и принцип действия асинхронной машины.

- Назначение и области применения синхронных машин. Типы синхронных машин, их устройство и принцип действия.

Практическая часть

Задача 1.  Номинальная мощность однофазного трансформатора  S=240 кВ∙А.   Номинальное выходное напряжение U2ном =880 В, число витков вторичной обмотки w2=128, коэффициент трансформации однофазного трансформатора  k =23,4.  Потерями в трансформаторе пренебречь.  Определить число витков первичной обмотки w1, номинальное значение первичного напряжения U1ном , токи в первичной и вторичной обмотках.

Задача 2. Имеется трехфазный синхронный генератор мощностью Sном = 780кВА с напряжением на выходе U1ном = 6,3 кВ (обмотка статора соединена звездой) при частоте тока 50 Гц, мощность на выходе генератора Рном =667,4 кВт, мощность на входе генератора Р1ном =717,6 кВт, число полюсов 2 p=6. Требуется определить полезную КПД генератора при номинальной нагрузке ηном, суммарные потери (Рном , соs φном ,ток в обмотке статора I1ном и вращающий момент М1 ном  при номинальной нагрузке генератора

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Вариант 8

Теоретическая часть

- Назначение, область применения и классификация специальных трансформаторов.

- Электромагнитный момент. Механическая и рабочие характеристики асинхронного двигателя.

- Способы возбуждения синхронных машин.

Практическая часть

Задача 1.  Коэффициент трансформации однофазного трансформатора  k =15.   Номинальный ток вторичной обмотках I2ном =172 А, выходное U2 ном =400 В.  Потерями в трансформаторе пренебречь.  Определить номинальную мощность трансформатора, номинальный ток и номинальное напряжение первичное обмотки.

Задача 2. Имеется трехфазный синхронный генератор мощностью Sном = 450кВА с напряжением на выходе U1ном = 0,4 кВ (обмотка статора соединена звездой) при частоте тока 50 Гц и частоте вращения n1 =1000 об/мин . Генератор работает на нагрузку с соs φном = 0,9, полезную мощность на выходе генератора Рном =369,5 кВт, вращающий момент М1 ном =7735  H*м . Требуется определить КПД генератора при номинальной нагрузке ηном , число полюсов p, суммарные потери (Рном , ток в обмотке статора I1ном, мощность на входе генератора Р1ном.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Вариант 9

Теоретическая часть

- Автотрансформаторы.

- Параллельная работа генераторов постоянного тока. Уравнения ЭДС и моментов для генератора.

- Параллельная работа синхронного генератора. Самосинхронизация.

Практическая часть

Задача 1.  Номинальная мощность однофазного трансформатора  S=600 кВ∙А.   Номинальное выходное напряжение U2=660 В, число витков вторичной обмотки w2=140, коэффициент трансформации однофазного трансформатора  k =9,55.  Потерями в трансформаторе пренебречь.  Определить число витков первичной обмотки w1, номинальное значение первичного напряжения U1ном , токи в первичной Ilном  и вторичной I2ном обмотках.

Задача 2. Имеется трехфазный синхронный генератор мощностью Sном = 700кВА (обмотка статора соединена звездой) при частоте тока 50 Гц. КПД генератора при номинальной нагрузке ηном=93% , ток в обмотке статора I1ном =64,2А , число полюсов 2 p=6. Генератор работает на нагрузку с соs φном = 0,92. Требуется определить напряжение на выходе U1ном , полезную мощность на выходе генератора Рном ,суммарные потери (Рном , мощность на входе генератора Р1ном и вращающий момент М1 ном  при номинальной нагрузке генератора

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Вариант 10

Теоретическая часть

- Назначение, область применения машин постоянного тока. Классификация, устройство машин постоянного тока.

- Режимы работы асинхронной машины. Пуск асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.

- Назначение и область применения, особенности работы и конструкции синхронных компенсаторов.

Практическая часть

Задача 1.  Номинальная мощность однофазного трансформатора  S=120 кВ∙А.   Номинальное выходное напряжении U2ном 2=630 В, номинальное входное напряжение Ulном =6000 В, число витков первичной обмотки w1=1800. Потерями в трансформаторе пренебречь.  Определить коэффициент трансформации, число витков вторичной обмотки w1, токи в первичной I1ном  и вторичной I2ном обмотках.

Задача 2. Имеется трехфазный синхронный генератор мощностью Sном = 5000кВА с напряжением на выходе U1ном = 3,2 кВ (обмотка статора соединена звездой) при частоте тока 50 Гц. КПД генератора при номинальной нагрузке ηном=92% , число полюсов 2 p=10. Генератор работает на нагрузку с соs φном = 0,95. Требуется определить полезную мощность на выходе генератора Рном , суммарные потери (Рном , ток в обмотке статора I1ном, мощность на входе генератора Р1ном и вращающий момент М1 ном  при номинальной нагрузке генератора

Вариант 11

Теоретическая часть

- Принцип действия и рабочий процесс трансформатора.

- КПД и потери машин постоянного тока Магнитная цепь машины постоянного тока.

- Пусковые свойства трехфазного асинхронного двигателя. Реверс асинхронных машин.

Практическая часть

Задача 1.  Номинальная мощность однофазного трансформатора  S=10 кВ∙А.   Номинальное входное напряжение U1=660 В, выходное U2=380 В.  Потерями в трансформаторе пренебречь.  Определить коэффициент трансформации, токи в первичной и вторичной обмотках

Задача 2. Имеется трехфазный синхронный генератор с напряжением на выходе U1ном = 3,2 кВ (обмотка статора соединена звездой) при частоте тока 50 Гц, суммарные потери (Рном =27 кВт, ток в обмотке статора I1ном  =72,2 А, мощность на входе генератора Р1ном =340 кВт, число полюсов 2 p=8. Генератор работает на нагрузку с соs φном = 0,9. Требуется определить полной номинальной мощностью Sном , КПД генератора при номинальной нагрузке ηном , полезную мощность на выходе генератора Рном , мощность на входе генератора Р1ном, соs φном  и вращающий момент М1 ном  при номинальной нагрузке генератора.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА   (ЛОМОВ)

Вариант 12

Теоретическая часть

- Принцип действия и рабочий процесс трансформатора. Назначение, область применения, классификация и устройство трансформаторов

- Влияние реакции якоря машины постоянного тока. Устранение реакции якоря.

- Работа трехфазного асинхронного двигателя в однофазном режиме. Фазосдвигающие элементы.

Практическая часть

Задача 1.  Коэффициент трансформации однофазного трансформатора  k =15.   Номинальный ток вторичной обмотках I2ном =172 А, выходное U2 ном =400 В.  Потерями в трансформаторе пренебречь.  Определить номинальную мощность трансформатора Рном, номинальный ток I1ном  и номинальное напряжение U1ном первичное обмотки.

Задача 2. Имеется трехфазный синхронный генератор мощностью Sном = 780кВА с напряжением на выходе U1ном = 6,3 кВ (обмотка статора соединена звездой) при частоте тока 50 Гц. КПД генератора при номинальной нагрузке ηном=92% , число полюсов 2 p=6. Генератор работает на нагрузку с соs φном = 0,9. Требуется определить полезную мощность на выходе генератора Рном ,суммарные потери (Рном , ток в обмотке статора I1ном, мощность на входе генератора Р1ном и вращающий момент М1 ном  при номинальной нагрузке генератора1

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Вариант 13  (ЛЮБЯКИН)

Теоретическая часть

- Приведение параметров вторичной обмотки трансформатора к первичной. Уравнение электродвижущих и магнитодвижущих сил приведенного трансформатора

- Область применения двигателей постоянного тока. Конструкция, классификация, технические характеристики и принцип действия двигателей постоянного тока

- Устройство и принцип действия однофазного асинхронного двигателя. Механическая характеристика однофазного асинхронного двигателя

Практическая часть

Задача 1.  Номинальная мощность однофазного трансформатора  S=120 кВ∙А.   Номинальное выходное напряжении U2ном 2=630 В, номинальное входное напряжение Ulном =6000 В, число витков первичной обмотки w1=1800. Потерями в трансформаторе пренебречь.  Определить коэффициент трансформации  k, число витков вторичной обмотки w2, токи в первичной I1ном  и вторичной I2ном  обмотках.

Задача 2. Имеется трехфазный синхронный генератор мощностью Sном = 470 кВА (обмотка статора соединена звездой) при частоте тока 50 Гц . КПД генератора при номинальной нагрузке ηном=91% , ток в обмотке статора I1ном=43,1А, число полюсов 2 p=6. Генератор работает на нагрузку с соs φном = 0,9. Требуется определить напряжение на выходе U1ном ,полезную мощность на выходе генератора Рном ,суммарные потери (Рном , мощность на входе генератора Р1ном и вращающий момент М1 ном  при номинальной нагрузке генератора

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Вариант 14

Теоретическая часть

- Уравнения напряжений, электродвижущих и магнитодвижущих сил и токов трансформатора.

- Классификация генераторов постоянного тока по способу возбуждения, устройство и принципы действия.

- Номинальный, максимальный и пусковой моменты. Критическое скольжение и перегрузочная способность.

Практическая часть

Задача 1.  Коэффициент трансформации однофазного трансформатора  k=12. Номинальный ток вторичной обмотки I2ном =140 А,  номинальная мощность однофазного трансформатора  S=6 кВ∙А, число витков вторичной обмотки w2=169. Потерями в трансформаторе пренебречь.  Определить число витков первичной обмотки w1 однофазного трансформатора, номинальный ток первичной обмотки I1ном, напряжение в первичной U1ном  и вторичной U2ном обмотках.

Задача 2. Имеется трехфазный синхронный генератор мощностью Sном=270кВА с напряжением на выходе U1ном = 0,4 кВ (обмотка статора соединена звездой) при частоте тока 50 Гц и частоте вращения n1 =1000 об/мин, полезная мощность на выходе генератора Рном=206 кВт, суммарные потери (Рном=18 кВт. Генератор работает на нагрузку с соs φном = 0,85. Требуется определить КПД генератора при номинальной нагрузке ηном, число полюсов p, , ток в обмотке статора I1ном, мощность на входе генератора Р1ном и вращающий момент М1 ном  при номинальной нагрузке генератора

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Вариант 15

Теоретическая часть

- Многообмоточный трансформатор.

- Специальные машины постоянного тока. Малоинерционные двигатели. Тахогенераторы.

- Способы регулирования частоты вращения трехфазных асинхронных двигателей.

Практическая часть

Задача 1.  Номинальная мощность однофазного трансформатора  S=240 кВ∙А.   Номинальное выходное напряжение U2ном =880 В, число витков вторичной обмотки w2=128, коэффициент трансформации однофазного трансформатора  k =23,4.  Потерями в трансформаторе пренебречь.  Определить число витков первичной обмотки w1, номинальное значение первичного напряжения U1ном , токи в первичной I1ном и вторичной I2ном обмотках.

Задача 2. Имеется трехфазный синхронный генератор мощностью Sном = 600 кВА с напряжением на выходе U1ном = 3,2 кВ (обмотка статора соединена звездой) при частоте тока 50 Гц. КПД генератора при номинальной нагрузке ηном=93% , число полюсов 2 p=12. Генератор работает на нагрузку с соs φном = 0,92. Требуется определить полезную мощность на выходе генератора Рном ,суммарные потери (Рном , ток в обмотке статора I1ном, мощность на входе генератора Р1ном и вращающий момент М1 ном  при номинальной нагрузке генератора

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Вариант 16

Теоретическая часть

- Схема замещения и векторная диаграмма приведенного трансформатора.

- Пуск, реверс и регулирование скорости вращения двигателей постоянного тока

- Устройство и принцип действия конденсаторного асинхронного двигателя.

Практическая часть

Задача 1.  Номинальная мощность однофазного трансформатора  S=600 кВ∙А.   Номинальное выходное напряжение U2=660 В,число витков вторичной обмотки w2=140, коэффициент трансформации однофазного трансформатора  k =9,55.  Потерями в трансформаторе пренебречь.  Определить число витков первичной обмотки w1, номинальное значение первичного напряжения U1ном , токи в первичной I1ном и вторичной I2ном обмотках.

Задача 2. Имеется трехфазный синхронный генератор с напряжением на выходе U1ном = 6,3 кВ (обмотка статора соединена звездой) при частоте тока 50 Гц. КПД генератора при номинальной нагрузке ηном=90% , ток в обмотке статора I1ном =190 А, мощность на входе генератора Р1ном =190кВт, число полюсов 2 p=10. Требуется определить мощность Sном  , соs φном , полезную мощность на выходе генератора Рном ,суммарные потери (Рном  и вращающий момент М1 ном  при номинальной нагрузке генератора

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Вариант 17

Теоретическая часть

- Назначение, область применения и классификация специальных трансформаторов..

- Назначение и область применения, классификация, конструкция и принцип действия асинхронной машины.

- Назначение и области применения синхронных машин. Типы синхронных машин, их устройство и принцип действия.

Практическая часть

Задача 1.  Номинальная мощность однофазного трансформатора  S=240 кВ∙А.   Номинальное выходное напряжение U2ном =880 В, число витков вторичной обмотки w2=128, коэффициент трансформации однофазного трансформатора  k =23,4.  Потерями в трансформаторе пренебречь.  Определить число витков первичной обмотки w1, номинальное значение первичного напряжения U1ном , токи в первичной и вторичной обмотках.

Задача 2. Имеется трехфазный синхронный генератор мощностью Sном = 450кВА с напряжением на выходе U1ном = 0,4 кВ (обмотка статора соединена звездой) при частоте тока 50 Гц и частоте вращения n1 =1000 об/мин . Генератор работает на нагрузку с соs φном = 0,9, полезную мощность на выходе генератора Рном =369,5 кВт, вращающий момент М1 ном =7735  H*м . Требуется определить КПД генератора при номинальной нагрузке ηном , число полюсов p, суммарные потери (Рном , ток в обмотке статора I1ном, мощность на входе генератора Р1ном.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Вариант 18

Теоретическая часть

- Трансформация трехфазного тока. Схемы и группы соединения обмоток. Параллельная работа трансформаторов

- Электромагнитный момент. Механическая и рабочие характеристики асинхронного двигателя.

- Способы возбуждения синхронных машин.

Практическая часть

Задача 1.  Коэффициент трансформации однофазного трансформатора  k =15.   Номинальный ток вторичной обмотках I2ном =172 А, выходное U2 ном =400 В.  Потерями в трансформаторе пренебречь.  Определить номинальную мощность трансформатора, номинальный ток и номинальное напряжение первичное обмотки.

Задача 2. Имеется трехфазный синхронный генератор мощностью Sном = 780кВА с напряжением на выходе U1ном = 6,3 кВ (обмотка статора соединена звездой) при частоте тока 50 Гц, мощность на выходе генератора Рном =667,4 кВт, мощность на входе генератора Р1ном =717,6 кВт, число полюсов 2 p=6. Требуется определить полезную КПД генератора при номинальной нагрузке ηном, суммарные потери (Рном , соs φном ,ток в обмотке статора I1ном и вращающий момент М1 ном  при номинальной нагрузке генератора

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Вариант 19

Теоретическая часть

- Назначение, область применения машин постоянного тока. Классификация, устройство машин постоянного тока.

- Параллельная работа генераторов постоянного тока. Уравнения ЭДС и моментов для генератора.

- Параллельная работа синхронного генератора. Самосинхронизация.

Практическая часть

Задача 1.  Номинальная мощность однофазного трансформатора  S=600 кВ∙А.   Номинальное выходное напряжение U2=660 В, число витков вторичной обмотки w2=140, коэффициент трансформации однофазного трансформатора  k =9,55.  Потерями в трансформаторе пренебречь.  Определить число витков первичной обмотки w1, номинальное значение первичного напряжения U1ном , токи в первичной Ilном  и вторичной I2ном обмотках.

Задача 2. Имеется трехфазный синхронный генератор мощностью Sном = 5000кВА с напряжением на выходе U1ном = 3,2 кВ (обмотка статора соединена звездой) при частоте тока 50 Гц. КПД генератора при номинальной нагрузке ηном=92% , число полюсов 2 p=10. Генератор работает на нагрузку с соs φном = 0,95. Требуется определить полезную мощность на выходе генератора Рном , суммарные потери (Рном , ток в обмотке статора I1ном, мощность на входе генератора Р1ном и вращающий момент М1 ном  при номинальной нагрузке генератора

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Вариант 20    (ЯКОВЛЕВ)

Теоретическая часть

- Автотрансформаторы.

- Режимы работы асинхронной машины. Пуск асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.

- Назначение и область применения, особенности работы и конструкции синхронных компенсаторов.

Практическая часть

Задача 1.  Номинальная мощность однофазного трансформатора  S=120 кВ∙А.   Номинальное выходное напряжении U2ном 2=630 В, номинальное входное напряжение Ulном =6000 В, число витков первичной обмотки w1=1800. Потерями в трансформаторе пренебречь.  Определить коэффициент трансформации, число витков вторичной обмотки w1, токи в первичной I1ном  и вторичной I2ном обмотках.

Задача 2. Имеется трехфазный синхронный генератор мощностью Sном = 700кВА (обмотка статора соединена звездой) при частоте тока 50 Гц. КПД генератора при номинальной нагрузке ηном=93% , ток в обмотке статора I1ном =64,2А , число полюсов 2 p=6. Генератор работает на нагрузку с соs φном = 0,92. Требуется определить напряжение на выходе U1ном , полезную мощность на выходе генератора Рном ,суммарные потери (Рном , мощность на входе генератора Р1ном и вращающий момент М1 ном  при номинальной нагрузке генератора

Таблица 1 Исходные данные для задачи 1

| Пара метры | ВАРИАНТЫ |
| --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Sном, кВА | 10 | - | 120 | - | 240 | 600 | 240 | - | 600 | 120 | 240 |
| U1ном, В | 660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U2ном, В | 380 | 400 | 630 | 880 | 880 | 660 | 880 | 400 | 660 | 630 | 880 |
| ω1 |  | - | 1800 | - | - | - | - | - | - | 1800 | - |
| ω2 |  | - | - | 169 | 128 | 140 | 128 | - | 140 | - | 128 |
| k |  | 15 | - | 12 | 23,4 | 9,55 | 23,4 | 15 | 9,55 | - | 23,4 |
| I1ном, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I2ном, А |  | 172 | - | 140 | - | - | - | 172 | - | - | - |

Sном = =Ulном*Ilном = U2ном* I2ном     ;  k=w1/w2=Ulном /U2ном= I2ном/ Ilном

Для понижающего тр-ра    w1>w2  ;         Ulном >U2ном ;   I1ном <I2ном

| Величины | Варианты |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Sном, кВА | 780 |  | 270 | 470 |  | 600 | 780 | 450 | 700 | 500 |
| U1ном, кВ | 6,3 | 3,2 | 0,4 |  | 0,7 | 3,2 | 6,3 | 0,4 |  | 3,2 |
| ηном, % | 92 |  |  | 91 | 90 | 93 |  |  | 93 | 92 |
| 2р | 6 | 8 |  | 6 | 10 | 12 | 60 | - | 6 | 10 |
| I1ном, А |  | 72,2 |  | 43,1 | 190 |  |  |  | 64,2 |  |
| (Рном , кВт |  | 27 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| Р ном, кВт |  |  | 206 |  |  |  | 667,4 | 369,5 |  |  |
| Р1ном |  | 340 |  |  | 190 |  | 717,6 |  |  |  |
| φном | 0,9 |  | 0,85 | 0,9 |  | 0,92 |  | 0,9 | 0,92 | 0,85 |
| М1 ном |  |  |  |  |  |  |  |  | 7735 |  |